## Slide 1: A műszaki rajz vonalai

## Slide 2: Általános ismeretek
Minden vonalnak szerepe van!
A vonalvastagságokat és fajtákat szabvány rögzíti
A vonalak hosszúsága MINDIG adott
  Határozott kezdőpint
  Határozott végpont
  Vastagsága, árnyalata egyenletes
  Egy vonalat csak egyszer húzunk meg

## Slide 3: Vonalvastagságok, vonalcsoportok
Két féle vastagság:
  Vastag
  Vékony
A különböző vastagságok aránya 2:1 vagy 3:1
Gépészeti rajzokon 2:1 arányban dolgozunk
Vonalcsoportok:

## Slide 4: Előírások
A rajzlap mérete határozza meg az alkalmazott vastagságot
Egy rajzlapon csak egy vonalcsoport alkalmazható
A következő ceruzatípusok javasoltak:
  Szerkesztéshez kemény (H-2H)
  Kihúzáshoz puha (2B)
  Vékony vonalak kihúzáshoz közepes (HB)

## Slide 5: Vonalfajták

## Slide 6: Vonalfajták

## Slide 7: Nem folytonos vonalak méretei

## Slide 8: Vonalrajzolás követelményei